## Slide 1: A Comparative Study of Countermeasures to Detect Spoofing Attacks in Face Authentication Systems
Aluno: Tiago de Freitas Pereira
Orientador: Prof. Dr. José Mario De Martino
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação – FEEC
Departamento de Engenharia de Computação e Automação - DCA
Defesa de mestrado

## Slide 2: Roteiro
Motivação
Spoofing em autenticação de faces
Contribuições
Contramedida proposta
Estudo comparativo
Conclusões
Notes: Spoofing em autenticação de faces: revisao

## Slide 3: Biometria
Fluxo básico de um sistema de autenticação biométrica
Sensor
Processamento
Autenticação
Referências
Biométricas
Decisão
Man-in-the-
middle
Man-in-the-
middle
Man-in-the-
middle
Referência
biométrica
Motivação
Notes: - Vamos começar falando sobre autenticacao
- Dados poder ser interseptados e roubados, alterados e excluídos
- Há um conjunto de boas práticas de segurança de informação que procuram mitigar os possíveis pontos de vulnerabilidades na arquitetura apresentada (cifrar dados, canais seguros e políticas de segurança)

## Slide 4: Biometria
Fluxo básico de um sistema de autenticação biométrica
Sensor
Spoofing
Processamento
Autenticação
Referências
Biométricas
Decisão
Man-in-the-
middle
Man-in-the-
middle
Man-in-the-
middle
Referência
biométrica
Motivação
Ataque direto ao sensor de biometria
Notes: - Contudo o ponto de interação entre a pessoa e o sensor é um ponto onde não é possível utilizar nenhuma das ferramentas de segurança da informação
- Ataque neste ponto da arquitetura é chamado de ataque de spoofing

## Slide 5: Ataques de spoofing na mídia
Médica é suspeita de fraudar ponto com dedo de silicone (http://oglobo.globo.com/pais/medica-suspeita-de-fraudar-ponto-com-dedo-de-silicone-7802221)
Ice Cream Sandwich facial recognition cracked
(http://www.itproportal.com/2011/11/14/ice-cream-sandwich-facial-recognition-cracked/)
Researchers Hack Faces In Biometric Facial Authentication Systems (http://www.darkreading.com/vulnerability/researchers-hack-faces-in-biometric-faci/213901113)
Motivação
Notes: Muitos de você já devem ter lido alguns casos de ataques de spoofing na mídia

## Slide 6
Spoofing em autenticação de faces
Notes: Vamos discutir agora sobre o tema do trabalho (spoofing em sistemas de autenticacao de faces)

## Slide 7: Spooofing em autenticação de faces
The Simpsons, FOX™
Spoofing em autenticação de faces
Notes: Aqui temos um exemplo animado de ataque de spoofing em biometria de FACE
Sr. Simpsom…..
Existem eficientes e robustos sistemas de reconhecimento de face no mercado e grande parte deles são vulneráveis a este tipo de ataque

## Slide 8: Há uma grande quantidade de dados multimídia disponível na WEB
Spoofing em autenticação de faces
Notes: É possível atacar sistemas de reconhecimento de face utilizando fotografias, vídeos e máscaras
Mesmo sendo possível a utilização de maquiagem ou até mesmo cirurgia plástica, fotos e vídeos podem ser considerados ameaças mais comuns

## Slide 9: Spoofing em autenticação de face
Contramedidas podem ser classificadas quanto a dependência da colaboração do usuário sendo:
Dependente
Independente
Spoofing em autenticação de faces
Notes: São necessárias contramedidadas para se proteger destes tipos de ataques ataques

## Slide 10: Spoofing em autenticação de face
Contramedidas que não dependem da colaboração do usuário podem ser classificadas pelas características que exploram:
Presença de vitalidade (liveness detection)
Características da cena
Discrepância da qualidade da imagem
Spoofing em autenticação de faces

## Slide 11: Presença de vitalidade
Buscam características que somente faces vivas conseguem reproduzir
Spoofing em autenticação de faces
Notes: Algum estímulo (como por exemplo o piscar de olhos)

## Slide 12: Características da cena
Combinam elementos faciais com elementos da cena para compor uma contramedida
Spoofing em autenticação de faces
Notes: Além das características faciais, elementos da cena em que a face está inserida fazem parte da contramedida

## Slide 13: Discrepância da qualidade da imagem
Os processos de reamostragem e requantização geram padrões de imagem degradados em relação a captura de pessoas reais
Spoofing em autenticação de faces
Notes: - Gerando Padrões de Texturas diferentes
- Pontos de Reflectância uniformes (no caso de um ataque utilizando uma mídia 2D)

## Slide 14: Bases de dados
Bases de dados tem sido construídas para estudo; destacam-se as bases de dados:
NUAA – 2010
Replay Attack – 2012
CASIA FASD - 2012
Spoofing em autenticação de faces
Notes: O Que temos de recursos para estudar este problema

## Slide 15: Bases de dados
NUAA - 2010
Composta de imagens de acessos reais e ataques efetuados com fotografias impressas em papel
Spoofing em autenticação de faces

## Slide 16: Bases de dados
Replay Attack – 2012
Composta vídeos de acessos reais e ataques de diferentes tipos (vídeos e fotografias) de diferentes fontes (papel, smartphone e tablet)
Spoofing em autenticação de faces

## Slide 17: Bases de dados
CASIA FASD - 2012
Composta de vídeos de acessos reais e ataques de diferentes tipos (fotografias e vídeos) e diferentes qualidades (baixa, normal e alta)
Spoofing em autenticação de faces

## Slide 18
Contribuições

## Slide 19: Contribuições
Novo método para detectar ataques de spoofing em sistemas de autenticação de faces
Estudo comparativo de contramedidas para ataques de spoofing em autenticação de faces focando nos possíveis vieses que bases de dados podem introduzir
Contribuições
Notes: Com este tema, este trabalho possui duas contribuicoes principais

## Slide 20
Contramedida proposta

## Slide 21: Inspiração
Contramedida proposta: Conceitos
Acessos reais
Notes: Temos aqui vídeos de acessos reais
Aqui é possível observar algumas caracteríscas. As pessoas estão falando, alguma coisa, piscando mexendo a sobrancelha, ou seja, executando movimentos faciais voluntários ou involuntários

## Slide 22: Inspiração
Contramedida proposta: Conceitos
Tentativas de ataques
Notes: É possível observar padrões de textura característicos da mídia de ataque
E movimentos específicos, como por exemplo a pessoa segurando a mídia de ataque, torcendo a fotografia para emular os movimentos da face e até ausência de movimento
Rigidez da mídia de ataque

## Slide 23: Local Binary Patterns from Three Orthogonal Planes
Contramedida proposta: Conceitos
t
x
y
LBP
LBP
LBP
XT
YT
XY
Guoying Zhao; Pietikainen, M., "Dynamic Texture Recognition Using Local Binary Patterns with an Application to Facial Expressions," Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on , vol.29, no.6, pp.915,928, June 2007
Notes: Para tratar com estas diferentes características, utilizamos o LBP-TOP
Em cada pixel em uma janela de observacao

## Slide 24: Hiperparâmetros
Importância de cada plano LBP-TOP individualmente e combinado
Classificadores
Diferentes operadores LBP
Estratégia multiresolução
Análise considerando o vídeo todo e considerando sub-volumes independentes
Contramedida proposta: Conceitos

## Slide 25: Estratégia multiresolução
XY
YT
XT
XT
XY
YT
Rt = 1
Histogramas concatenados para diferentes Rt’s
Contramedida proposta: Conceitos
YT
XT
YT
XT
…
Rt = 2
Rt = n
Notes: Dessa maneira preserva-se mais componentes temporais na textura

## Slide 26: Bases de dados avaliadas
Replay attack
CASIA-FASD
Contramedida proposta: Avaliação

## Slide 27: Medida de desempenho
Conjunto de
calibração
Conjunto de
teste
Contramedida proposta: Avaliação

## Slide 28: Importância de cada plano LBP-TOP
Contramedida proposta: Avaliação
Componentes espaciais e temporais são importantes na detecção de ataques

## Slide 29: Avaliação de diferentes classificadores
Contramedida proposta: Avaliação
SVM apresentou os melhores resultados, mas deve-se tomar cuidado com sobretreinamento

## Slide 30: Avaliação de diferentes operadores
Contramedida proposta: Avaliação
LBP com padrões uniformes apresenta um bom compromisso entre dimensionalidade e taxas de erro

## Slide 31: Multiresolução vs resolução simples
Contramedida proposta: Avaliação
A estratégia multiresolução apresentou uma significativa melhora dos resultados

## Slide 32: Acesso em vídeos
Contramedida proposta: Avaliação
A utilizando de um volume maior de frames implicou em uma melhora nos resultados

## Slide 33: Resultados finais
Contramedida | HTER (%)
Baseline – LBP | 15.16
LBP-TOP | 8.51
Contramedida | EER (%)
DoG - baseline | 17.00
LBP-TOP média nas de histogramas | 10.00
Replay attack
CASIA-FASD
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.lbptop/1.0.2
Contramedida proposta: Avaliação
Notes: Código para download

## Slide 34: The 2nd Competition on Counter Measures to 2D Face Spoofing Attacks
Equipe | Conjunto de desenvolvimento |  |  | Conjunto de teste |  | 
 | FAR | FRR | HTER | FAR | FRR | HTER
CASIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
IGD | 5.00 | 8.33 | 6.67 | 17.00 | 1.25 | 9.13
MaskDown | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50
LNMIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
MUVIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.25
PRA Lab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.25
ATVS | 1.67 | 0.00 | 0.83 | 2.75 | 21.25 | 12.00
UNICAMP | 13.00 | 6.67 | 9.83 | 12.50 | 18.75 | 15.62
CHINGOVSKA, I. YANG, J. LEI, Z. YI, D. LI, S. Z. KAHM, O. GLASER, C. DAMER, N. KUIJPER, A. NOUAK, A. KOMULAINEN, J. PEREIRA, T. F. GUPTA, S. KHANDELWAL, S. BANSA, S. RAI, A. KRISHNA, T. GOYAL, D. WARIS, M. ZHANG, H. AHMAD, I. KIRANYAZ, S. GABBOUJ, M. TRONCI, R. PILI, M. , et al. ; The 2nd Competition on Counter Measures to 2D Face Spooﬁng Attacks. In: 6th IAPR International Conference on Biometrics (ICB2013), 2013, Madrid, Spain. 6th IAPR International Conference on Biometrics (ICB2013), 2013.
Contramedida proposta: Avaliação

## Slide 35
Estudo comparativo

## Slide 36: Objetivos
Comparar, em termos de taxas de erro, contramedidas do estado da arte utilizando um protocolo único de avaliação e as bases de dados disponíveis
Analisar os possíveis vieses que as bases de dados de spoofing podem introduzir nas contramedidas
Introduzir uma forma de lidar com estes vieses
Estudo Comparativo: Conceitos

## Slide 37: Recursos
Replay
CASIA FASD
Estudo Comparativo: Conceitos

## Slide 38: Correlação de movimento
Proposto por Anjos et al. (2011)
“Counter-measures to photo attacks in face recognition: A public database and a baseline”
Mede a correlação de movimento entre a região facial e o fundo
Estudo Comparativo: Conceitos
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.motion/1.1.1
Notes: - 5 statistics computed in a simple Frame differences in a frame sequence

## Slide 39: Piscadela
Contramedida intuitiva
Movimento das pálpebras detectado com o algoritmo proposto por Anjos et al. (2011)
Mede a correlação de movimento entre a região olhos e a região facial
Estudo Comparativo: Conceitos
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.eyeblink/1.0.4

## Slide 40: Textures with LBP
Proposto por Määttä et al. (2011) Chingovska et al.(2012) em
“Face Spoofing Detection From Single Images Using Micro-Texture Analysis”
E
“On the Effectiveness of Local Binary Patterns in Face Spoofing Detection”
Mídias de ataque possuem diferentes padrões de textura se comparados com faces reais
Estudo Comparativo: Conceitos
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.lbp/1.1.2
Notes: - Reflection and Quality of the display medium

## Slide 41: Texturas dinâmicas com LBP-TOP
Local Binary Pattern from Three Orthogonal Planes
Textura e movimento são duas características importantes para detectar ataques de spoofing
Três planos intersectando
um pixel
Histogramas para cada
plano
Estudo Comparativo: Conceitos
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.lbptop/1.0.2

## Slide 42: Protocolo Intra-test
Avalia a performance de cada contramedida em uma base de dados
REPLAY ATTACK
spoof /
not spoof
CASIA FASD
spoof /
not spoof
Contra-
medida
Contra-
medida
Estudo Comparativo: Conceitos

## Slide 43: Protocolo Inter-test
Procura avaliar possíveis vieses que as bases de dados podem introduzir nas contramedidas
REPLAY ATTACK
spoof /
not spoof
CASIA FASD
spoof /
not spoof
Counter
measure
Counter
measure
Estudo Comparativo: Conceitos
Notes: THE SECOND PROTOCOL CALLED INTER TEST PROTOCOL. THIS PROTOCOL EMULATES THE REAL WORLD SCENARIO
What do you expect when you train a countermeasure?

## Slide 44: Medidas de desempenho
Conjunto de
calibração
Conjunto de
teste
Estudo Comparativo: Conceitos
Notes: FAR 100 e o FAR 1000, métricas utilizadas quando se deseja altos níveis de segurança

## Slide 45: Resultados protocolo Intra-test
Estudo Comparativo: Avaliação
Contramedida | Base de dados | HTER (%) | 
 |  | dev | eval
Correlação de movimento | Replay attack | 11.66 | 11.79
 | CASIA FASD | 24.91 | 31.36
Texturas com LBP | Replay Attack | 14.41 | 15.45
 | CASIA FASD | 23.00 | 22.54
LBP-TOP | Replay Attack | 8.17 | 8.51
 | CASIA FASD | 21.77 | 22.27
Estas contramedidas apresentam uma capacidade de generalização adequada

## Slide 46: Resultados protocolo Intra-test
Contramedida | Base de dados | HTER (%) |  | FAR (%) |  | FRR (%) | 
 |  | dev | eval | dev | eval | dev | eval
Uma piscadela | Replay attack | 48.17 | 52.62 | 89.67 | 90.25 | 6.67 | 15.00
 | CASIA FASD | 48.61 | 48.33 | 97.22 | 93.33 | 0.00 | 3.33
Duas piscadelas | Replay Attack | 53.50 | 54.80 | 10.33 | 16.00 | 96.67 | 93.75
 | CASIA FASD | 41.67 | 44.81 | 8.33 | 6.30 | 75.00 | 83.33
Três piscadelas | Replay Attack | 49.17 | 49.50 | 0.00 | 0.25 | 98.33 | 98.75
 | CASIA FASD | 47.22 | 48.89 | 2.78 | 0.00 | 91.67 | 97.78
Estudo Comparativo: Avaliação
Contramedida baseada em piscadela é pouco efetiva nestas bases de dados

## Slide 47: Resultados protocolo Intra-test
Contramedida | Base de dados | HTER (%) |  | FAR (%) |  | FRR (%) | 
 |  | dev | eval | dev | eval | dev | eval
Uma piscadela | Replay attack | 48.17 | 52.62 | 89.67 | 90.25 | 6.67 | 15.00
 | CASIA FASD | 48.61 | 48.33 | 97.22 | 93.33 | 0.00 | 3.33
Duas piscadelas | Replay Attack | 53.50 | 54.80 | 10.33 | 16.00 | 96.67 | 93.75
 | CASIA FASD | 41.67 | 44.81 | 8.33 | 6.30 | 75.00 | 83.33
Três piscadelas | Replay Attack | 49.17 | 49.50 | 0.00 | 0.25 | 98.33 | 98.75
 | CASIA FASD | 47.22 | 48.89 | 2.78 | 0.00 | 91.67 | 97.78
Estudo Comparativo: Avaliação
Contramedida baseada em piscadela é pouco efetiva nestas bases de dados
Notes: The countermeasures have good performance and seems to have a good generalization capability

## Slide 48: Resultados protocolo Intra-test
Contramedida | Base de dados | HTER (%) |  | FAR (%) |  | FRR (%) | 
 |  | dev | eval | dev | eval | dev | eval
Uma piscadela | Replay attack | 48.17 | 52.62 | 89.67 | 90.25 | 6.67 | 15.00
 | CASIA FASD | 48.61 | 48.33 | 97.22 | 93.33 | 0.00 | 3.33
Duas piscadelas | Replay Attack | 53.50 | 54.80 | 10.33 | 16.00 | 96.67 | 93.75
 | CASIA FASD | 41.67 | 44.81 | 8.33 | 6.30 | 75.00 | 83.33
Três piscadelas | Replay Attack | 49.17 | 49.50 | 0.00 | 0.25 | 98.33 | 98.75
 | CASIA FASD | 47.22 | 48.89 | 2.78 | 0.00 | 91.67 | 97.78
Estudo Comparativo: Avaliação
Contramedida baseada em piscadela é pouco efetiva nestas bases de dados
Notes: The countermeasures have good performance and seems to have a good generalization capability

## Slide 49: Resultados protocolo Inter-test
As bases de dados introduzem um forte viés nas contramedidas
Contramedida | Treino/ Calibração | Teste | HTER (%) | 
 |  |  | dev | eval
Correlação de movimento | Replay attack | CASIA FASD | 11.66 | 61.78
 | CASIA FASD | Replay Attack | 24.91 | 54.56
Texturas com LBP | Replay Attack | CASIA FASD | 14.41 | 48.06
 | CASIA FASD | Replay Attack | 23.00 | 57.64
LBP-TOP | Replay Attack | CASIA FASD | 8.17 | 51.05
 | CASIA FASD | Replay Attack | 21.77 | 61.11
Estudo Comparativo: Avaliação
Notes: The databases have some differences.
They have different kind of attacks and different ways to perform an attack. It seems that the countermeasure are not that robust to be applied in a real world scenario and we need something more robust.
REPENSAR

## Slide 50: Viés nos ataques
Estudo Comparativo: Avaliação
Notes: Fojar a cena vs não forja cena

## Slide 51: Viés de captura
Base de dados | HTER (%) | 
 | dev | eval
Replay attack | 24.22 | 19.63
CASIA FASD | 51.13 | 53.09
Estudo Comparativo: Avaliação

## Slide 52: Combinação de múltiplas de bases de dados
Treinar as contramedidas com as duas bases de dados para se ter um modelo melhor treinado
spoof /
não spoof
REPLAY ATTACK + CASIA FASD
Contra-
medida
Estudo Comparativo: Avaliação
Notes: AN INTUITIVE APPROACH TO DEAL WITH THIS, IS TO COMBINE BOTH DATABASES

## Slide 53: Combinação de múltiplas de bases de dados
Existe um viés forte para a base de dados Replay Attack
15.45
22.54
Contramedida | Testado com | HTER (%) | 
 |  | dev | eval
Correlação de movimento | Replay attack | 12.18 | 24.14
 | CASIA FASD |  | 43.20
Texturas com LBP | Replay Attack | 20.45 | 19.07
 | CASIA FASD |  | 45.92
LBP-TOP | Replay Attack | 14.29 | 10.67
 | CASIA FASD |  | 42.04
Estudo Comparativo: Avaliação
Notes: Additionally, this technique has one disadvantage.
When is necessary to add a different kind attack is necessary to train again the countermeasure.
Is necessary something more robust

## Slide 54: Fusão no nível da pontuação
Treinar cada contramedida isoladamente com uma base de dados e fundir as pontuações
REPLAY ATTACK
spoof /
não spoof
CASIA FASD
Contra-
medida
Contra-
medida
Pontuação
Pontuação
Estudo Comparativo: Avaliação
Notes: - ANOTHER APPROACH TO DEAL WITH THIS DIFFERENT KIND OF ATTACKS IS THE SCORE LEVEL FUSION
- Fusion using the a simple SUM of normalized scores
- HERE, WE ORGANIZED THE FUSION STRATEGY TRAINING EACH COUNTERMEASURE USING DIFFERENT DATABASES, BUT YOU CAN EASILY CAN COMBINE ANYTHING YOU WANT.

## Slide 55: Fusão no nível da pontuação
Q-Statistic avalia o grau de independência entre classificadores (Kulcheva & Whitaker, 2003)
Estudo Comparativo: Avaliação
CASIA FASD
-1
1
0
Contramedidas similares;
sem ganho
Contramedidas opostas;
com perda
com ganho
N11 – Ambas as contramedidas classificam corretamente a mesma amostra
N00 – Ambas as contramedidas não classificam corretamente a mesma amostra
N01 e N10 – Ambas as contramedidas apresentam respostas diferentes para uma mesma amostra

## Slide 56: Fusão no nível da pontuação
Contramedida | Testado com | QR,C | HTER (%) | 
 |  |  | dev | eval
Correlação de movimento | Replay attack | 0.11 | 13.71 | 12.39
 | CASIA FASD | -0.14 |  | 32.08
Texturas com LBP | Replay Attack | 0.24 | 19.69 | 21.66
 | CASIA FASD | -0.41 |  | 47.16
LBP-TOP | Replay Attack | 0.38 | 23.16 | 26.04
 | CASIA FASD | -0.41 |  | 38.18
11.79
31.36
15.45
22.54
8.51
22.27
Estudo Comparativo: Avaliação
Combinação de boas contramedidas e não correlacionadas introduz ganho em classificação
https://pypi.python.org/pypi/antispoofing.crossdatabase/1.0.1
Intra-test

## Slide 57
Conclusões

## Slide 58: Conclusões
Apresentada uma contramedida eficiente para detecção de ataques de spoofing
Bases de dados disponíveis na literatura introduzem um forte viés nas contramedidas do estado da arte
Duas estratégias foram apresentadas para lidar com estes vieses
Combinação de contramedidas boas e não correlacionadas garantem bons resultados
Os resultados desta pesquisa são reproduzíveis
Há poucas bases de dados tratando do problema na literatura
Conclusões

## Slide 59: Agradecimentos
Notes: Disciplinas, IDIAP

## Slide 60: Obrigado